声明：《PSpice V5.0 使用手册》

第一章、PSpice的安装 第二章、Pspice control shell（控制外壳）的使用 第三章、PROBE（示波器）的使用 第四章、Stimulus Editor 5.0（信号源编辑工具）的使用 第五章、Parts(Parameter estimator for PSpice models)（模型参数提取程序）的使用

第 一 章 PSpice 的 安 装 下 一 章 回目录

将下载文件ps1.img～ps9.zip、undisk.zip分别解压缩至PSPICE50文件夹，形成1.img～9.img、undisk.exe共10个文件，执行如下命令： undisk *.img 回车 在还原过程中，会3次提示有文件重复是否覆盖？均回答N，即完成安装。

第 二 章 Pspice control shell （控 制 外 壳） 的 使 用 上 一 章 下 一 章 回目录

| 启动方法： 在DOS下进入PSPICE子目录，输入PS回车。 下拉菜单： 1.Files（文件） 1.1.current File...（当前文件） 执行后弹出定义输入文件对话框，提示输入电路网单文件名，输入后缀为.cir文件名，回车。若文件已存在，则打开文件，并在提示区显示“Loaded”（已调入）；反之，则新建文件，并在提示区显示“New”（新建）。 要打开当前工作目录下的电路网单文件，也可按F4键，弹出一个文件列表，用鼠标或键盘方向键选中其中的一个文件即可。 1.2.Edit（编辑） 执行后，启动Pspice自带的电路编辑器（最大文件尺寸为32K），它实际上是一个与Edit类似的文本编辑器，其上方为状态栏，列出了当前光标的行列位置，插入/改写状态。下方为编辑窗口，下面列出了它的主要编辑功能键： ctrl+A: 左移一个单词 ctrl+F: 右移一个单词 ctrl+Z: 上移一行 ctrl+W: 下移一行 ctrl+Y: 删除当前行 ctrl+PGUP: 移至文件首 ctrl+PGDN: 移至文件尾 ctrl+HOME: 移至页首 ctrl+END: 移至页尾 alt+M: 开始标记一个块 alt+C: 拷贝至剪贴板 alt+X: 剪切至剪贴板 alt+P: 粘贴至当前光标处 alt+S: 匹配搜索 F7:toggle justify 鼠标操作：单击左或右键，开始标记块，同时击左右键，放弃。 按ESC键退出，若当前文件未保存，则提示保存改变至临时工作文件或放弃。 1.3.Browser output（浏览输出文件） 执行后，启动Pspice自带的输出文件浏览器，可浏览电路模拟后的输出文件，用户可阅读但不能改写。其编辑功能键与电路编辑器基本一致，不同处有： alt+S: 搜索字符串 alt+G: 转到指定行号 1.4.save File（保存） 若文件已存在，则提示文件已修改，若继续选择保存，则先将原文件改名保存，再保存当前文件。 1.5.X-External Editor（外部编辑器） 使用一个指定的外部编辑器来编辑电路网单文件。 1.6.R-External Browser（外部浏览器） 使用一个指定的外部浏览器（Pspice已将其指定为DOS下的type¦more命令）来浏览输出文件。 1.7.Display/PRN setup...（显示器/打印机设置） 执行后，弹出一个显示器/打印机设置对话框： 显示器：默认VGA800（应改为IBMVGA，否则运行Probe等程序时会出现花屏！！！） 端 口：默认LPT1 打印机：默认NEC（可更改为用户所用的打印机型号，如Epson LQ） 设置方法： 1.键盘输入。 2.按F4从列表中选择（有部分内容超出列表窗口，可上下方向键移动使其显示出来）。 3.运行Pspice子目录下的setupdev程序按提示完成设置。 建议使用后两种方法，方便且不易搞错。 2.circuit（电路） 2.1.Devices...（元器件） 执行后，显示当前文件中所用的全部元器件列表，选择欲修改的元器件，可修改其参数。 2.2.Models...（模型） 执行后，显示当前文件中所用的全部模型列表，选择欲修改的模型，可修改其参数。 2.3.parameters（参数）？ 2.4.Errors（错误） 查看当前文件中的语句错误。 3.stmEd（信号源编辑） 3.1.Edit（编辑） 执行后，启动信号源编辑工具。 3.2>>command file...（使用命令文件） 提示使用命令文件？回答Y后，提示输入命令文件名， | 回车使能，并在菜单命令前加上使能标记“>>”。再次执行该命令使不能，并取消菜单命令前的使能标记。 3.3.>>log to file...（记录到文件） 将用户操作stmEd的整个步骤记录到一个文件中。执行后，提示创建记录文件？回答Y后，提示输入记录文件名，回车使能并在菜单命令前加上使能标记“>>”。再次执行该命令使不能，并取消菜单命令前的使能标记。 4.Analysis（分析） 4.1.Run pspice（运行 pspice） 运行PSPICE Electrical circuit Simulator（电路模拟器）程序。 屏幕显示模拟的电路名称，文件名，输出文件文件名，环境温度，以及各项分析的进程，最下方显示时间步长，计算所用时间，起点终止时间。 4.2.>>AC & Noise（交流小信号和噪声分析） 根据提示完成设置，程序自动将设置值转换成相应的分析语句，插入电路网单文件中，并在菜单命令前加上使能标记“>>”。（其效果与在电路编辑器中直接插入分析语句是一样的，但这种方法较直观） 以下4.3-4.4，4.7项操作与此类似。 4.3.>>DC Sweep（直流扫描分析） 4.4.>>Transient（瞬态分析） 4.5.Parametric...（？） 4.6.specify Temperature...（指定温度） 指定电路模拟的环境温度。 4.7.>>Monte carlo...（蒙特卡罗分析） 4.8.chang option...（改变选项） 详见《模拟电路的计算机分析与设计--PSpice程序应用》P401-3.可选项语句。 5.Display（显示） 5.1.Print...（打印） 6.Probe（示波器） 6.1.Run Probe（运行“示波器”程序） 执行后，进入Probe示波器程序。 6.2.>>Auto-run（自动运行） 该选项使能后，可在电路模拟分析后自动运行Probe示波器程序。 6.3.None/some/All（没有/部分/全部） 可设置示波变量的没有/部分/全部有效。 6.4.>>command file...（使用命令文件） 6.5.>>Log to file...（记录到文件） 6.6.Format（格式化） 设置波形的格式：二进制文件或文本文件。 7.Quit（退出） 7.1.Exit to Dos（退出到DOS） 7.2.Dos command...（DOS命令） 不退出PS，执行DOS命令，按Exit返回PS。 功能键： F1：帮助 F2：移动弹出窗口的位置/改变其大小 按下该键，按END键可在移动窗口和改变窗口大小两种模式间来回切换，用光标移动键可分别移动弹出窗口的位置及改变窗口大小，按回车键确定并退出。 F3：在线手册 提供“元器件”“命令”“Hints？”Exprs/Params？”的在线帮助。 F4：选择 按下该键，弹出一个文件或电路变量选择列表，用光标移动键移动光标选择条，按回车键确定。 F5：PSPICE自带弹出式计算器 按下该键，会弹出PSPICE自带的简易RPN计算器，可输入PSPICE格式数值或下列按键命令： + - * / Log eXp sQrt Sin Cos Tan Pi(3.14159) Inv(1/x) ! (改变正负号) Rad(采用弧度制) Deg(采用角度制) > (角度制转换到弧度制) < (弧度制转换到角度制) ~ (res freq for LC) esc(退出) F6：错误 若电路网单文件中存在错误，按下该键，会弹出一个错误列表。 ESC：退出 |
| --- | --- |

第 三 章 PROBE （示 波 器） 的 使 用 上 一 章 下 一 章 回目录

| 启动方法： 1.执行Pspice control shell（控制外壳）中的RUN PROBE命令。 2.在DOS下进入PSPICE子目录，输入PROBE回车。 启动后，主菜单列出了当前电路网兜网单文件中的全部分析类型，用键盘方向键选择，回车（或用鼠标左键点击）进入下级菜单。 下面以“瞬态分析”为例，说明其菜单的使用方法： 1.exit（退出） 单击或按ESC键退出。 2.add_trace（增加踪迹） 提示输入变量、表达式，可用以下4种方法： 1.用键盘输入变量、表达式，可一次输入多个变量，各变量之间用空格分隔。 2.按F4键弹出变量列表，用光标移动键及回车键选择变量名，可重复操作以选择多个变量，选择完毕按回车键确定。 3.按F4键弹出变量列表，用鼠标左键连续选择变量名，选择完毕用鼠标左键点击输入栏确定。 4.表达式也可用23所述方法输入变量名，结合键盘输入运算符或函数名。 /remove_trace（删除踪迹） 执行后，出现全部显示踪迹的列表，用光标移动键移动光标选择条，按回车键删除。 3.X_axis（X轴） 3.1.exit 3.2.Log（对数） 将X轴由线性显示改为对数显示。 注意：只有X轴线性显示起点>0时，才能改为对数显示。若X轴线性显示起点=0，则会提示出错。 /Linear（线性） 将X轴由对数显示改为线性显示。 3.3.set_range（设置显示范围） 输入起点，空格或逗号，终点，回车确定。例如：100ns 900ns;100ns,900ns;100n,900n。 注意：起点值必须<终点值，设置的显示范围应小于最大可显示范围，否则超出部分将无波形可显示。 /auto_rango（自动设置显示范围） 若已作了数据限定，则将限定范围设为当前显示范围，若未作数据限定，则将最大可显示范围设为当前显示范围， 3.4.restrict_data（数值限定） 设定数据分析的上下边界，位于上下边界外的波形在执行set_range（设置显示范围）和auto_rango（自动设置显示范围）操作时将不被显示。 /unrestrict_data（解除数值限定） 3.5.X_variable（X轴变量） X轴缺省变量为时间轴，也可将其他变量或表达式设为X轴变量。执行后，提示输入变量、表达式，或按F4键从变量列表选择变量名。 3.6.Fourier（傅立叶分析） 对最后一个波形进行傅立叶频谱分析。注意：此时restrict_data（数值限定）、X_variable（X轴变量）（X轴变量此时只能是频率）、Performance_analysis（执行分析）命令将不可用。 /Quit_fourier（退出傅立叶分析） 3.7.Performance_analysis（执行分析） 需设定2个以上的数据。？ 4.Y_axis（Y轴） 4.1.exit 4.2.Log（对数） 4.3.set_range（设置显示范围） 4.4.add_axis（新增辅助轴） 执行后，在所有轴的右边新增一条辅助轴，并自动设为当前轴，用set_range（设置显示范围）命令可更改其所用刻度，但此时不会改变波形的显示范围。（原有的系统轴用set_range命令可改变波形的显示范围）。适合于对波形进行等分分析。最多可新增2条轴。 /remove_axis（删除当前轴） 删除当前轴。当前轴选取标记“>>”自动指向下一条轴。 /select_axis（选取当前轴） 执行后，用左右光标移动键可移动选取标记“>>”，选取标记所指的轴为当前轴。根据所选当前轴的不同，波形窗口显示不同的可见栅格点。 4.5.change_titile（改变当前轴标题） 增加或改变当前轴标题。标题显示在当前轴的上方左侧。 4.6.color_option（颜色选项） 4.6.1.exit 4.6.2.Nomal？ 4.6.3.Match_axis？ 4.6.4.Sequential_Per_axis？ 5.plot_control（绘图控制） 5.1.Exit 5.2.Add_Plot（新增波形窗口） 在当前波形窗口的上方新增一个波形窗口，并自动设为当前窗口。 /remove_Plot（删除当前窗口） /select_Plot（选取当前窗口） 执行后，用上下光标移动键可移动选取标记“SEL>>”，选取标记所指的窗口为当前窗口。 PROBE中的所有操作都是针对当前窗口进行的。 5.3.always_use_symbols（总是使用混合本位制）？ /Never_use_symbols（从未使用混合本位制）？ Auto_symbols（自动混合本位制）？ 5.5.Mark_data_points（标记数据点） 自动标记出波形上的全部拐点。 /Do_not_Mark_data_points（不标记数据点） 6.Display_control（显示控制） 6.1.Exit 6.2.restore（恢复） 从已保存的显示配置文件中恢复当前显示配置。输入显示配置文件名，回车。 6.3.save（保存） 保存当前显示配置到一个显示配置文件中。输入显示配置文件名，回车。 6.4.List_displsy（显示配置列表） 显示当前全部显示配置文件列表。6.5.view_display_detail（观察显示配置详情） 从显示配置文件列表中选定一个显示配置文件，回车后，可查看该显示配置的详细情况。 6.6.one_delete（单独删除） 单独删除选定的显示配置。 6.7.All_delete（全部删除） 删除全部显示配置。 7.Macros（宏命令）？ 7.1.Exit 7.2.Define_Macro（定义宏） 按下列格式定义一个新宏：<name>[(arg[,arg]*)]=<definition> 7.3.Modify_Macro（修改宏） 7.4.copy_Macro（拷贝宏） 7.5.list_Macro（当前宏列表） 7.6.one_delete（单独删除） 7.7.All_delete（全部删除） 8.hard_copy（硬拷贝） 执行后，提示选择绘图长度： 8.1.1_page_long（一页长） 8.2.2_page_long（二页长） 8.3.Other_length（其他长度） 执行后，提示输入绘图长度（单位inch英寸），输入自定义长度。 选定绘图长度回车后，开始打印。状态栏提示打印的进程，单击Abort_hard_copy或按ESC键放弃打印。 9.cursor（测量点？） 屏幕上显示2个用十字交叉线表示的测量点，点间距较小的十字交叉虚线表示的第一测量点c1，点间距较大的十字交叉虚线表示的第二测量点c2，初始位置均位于波形的起点处。 用鼠标器左键（或左右光标移动键）可定位或拖动第一测量点c1的位置，并将其设为当前测量点。用鼠标器右键（或shift+左右光标移动键）可定位或拖动第二测量点c2的位置，并将其设为当前测量点。按home键可将当前测量点定位于波形起点处，按end键可将当前测量点定位于波形结束处。 在测量点的移动过程中，PSPICE会自动记录下当前移动方向，用于波形上特定点的定位，初始移动方向为向右。 当有多个波形时，第一测量点c1与第二测量点c2初始时均定位于第一条踪迹上，用鼠标左键点击波形图左下方的图例中的踪迹名，则相应的踪迹名前出现点间距较小的虚线小方框，第一测量点c1定位该踪迹上，用鼠标右键点击波形图左下方的图例中的踪迹名，则相应的踪迹名前出现点间距较大的虚线小方框，第二测量点c2定位该踪迹上。 测量点定位于同一条踪迹上，适合于测量该踪迹的周期、上升时间等参数；测量点定位于不同踪迹上，适合于测量不同踪迹之间的相位差、延时时间等参数。 屏幕右下方显示第一测量点c1位置（x1,y1），第二测量点c2位置（x2,y2），第一测量点c1与第二测量点c2的间距dif（x1-x2,y1-y2）。 | 9.1.Exit 9.2.Hard_copy（硬拷贝） 9.3.Peak（峰点） 根据当前移动方向，将当前测量点定位至波形的下一个峰点处。 9.4.Trough（谷点） 根据当前移动方向，将当前测量点定位至波形的下一个谷点处。 9.5.Slope（拐点） 根据当前移动方向，将当前测量点定位至波形的下一个拐点处。 9.6.Min（最小值） 将当前测量点定位至整个波形的最小值处。 9.7.Max（最大值） 将当前测量点定位至整个波形的最大值处。 9.8.Search_commands（搜索命令） 9.9.Label_point（标记点） 在当前测量点处标记数值坐标（x,y）。 10.zoom（缩放） 波形窗口中央出现一个十字标记，用来确定缩放中心，可用方向键移动或用鼠标在屏幕相应位置上单击定位。 10.1.Exit 10.2.specify_region（指定区域） 放大指定区域波形至整个波形窗口，键盘操作：按回车键执行该命令，出现操作提示： select opposite corners of region: use arrow keys and spacebar,or mouse and left button.（？） 用方向键移动指定区域的左上顶点，按空格键确定，用方向键移动指定区域的右下顶点，此时屏幕上出现一个选择框，按空格键完成操作。 鼠标操作：用左键拖出一个选取框，放开左键即可。 10.3.x_zoom_in（X轴放大） 以十字标记为缩放中心，使波形在x轴方向放大一倍，该命令可连续使用。 10.4.y_zoom_in（Y轴放大） 以十字标记为缩放中心，使波形在y轴方向放大一倍，该命令可连续使用。 10.5.zoom_out（缩小） 以十字标记为缩放中心，使波形在x、y轴方向上均缩小一倍，该命令可连续使用。 10.6.pan（平移） 执行该命令，出现操作提示： select direction of pan: use arrow keys,or mouse and left button.ESC to end pan（？） 用方向键（或用鼠标左键在十字标记左右上下点击）可反方向平移显示波形。 10.7.auto_range（自动选择范围） 若已作了数据限定，则将限定范围设为当前显示范围，若未作数据限定，则将最大可显示范围设为当前显示范围。 11.Label（标注） 只有当波形显示窗口中有波形显示时，该命令才可使用。 11.1.Exit 11.2.Text（文本） 执行后，提示输入文本，输入完毕后回车确定，又提示：放置文本于目标位置，用方向键移动或鼠标在目标位置点击将文本置于目标位置。 11.3.line（单线） 执行后，提示:将cursor？放置于单线的起点处，stretch the line as necessary.将光标移至单线的起点处按下鼠标左键不放拖拉至终点，然后放开左键，绘制完毕自动退出本命令。 键盘操作：用方向键移动光标于单线的起点处，按空格键开始绘制，用方向键移动光标于单线终点，按空格键完成。 11.4.poly_line（多线） 执行后，提示:将cursor？放置于多线的起点处，stretch each line as necessary.按ESC键退出。将光标移至多线的起点处按下鼠标左键，依次在多线的转折点、终点处点击即可。 键盘操作：参见11.3。 11.5.Arrow（箭头线） 执行后，提示:将cursor？放置于箭头的tail处，stretch the arrow by moving the head, as necessary。将光标移至箭头线的起点处按下鼠标左键不放拖拉至终点，然后放开左键，绘制完毕自动退出本命令。。 键盘操作：参见11.3。 11.6.Box（方形） 执行后，提示:将cursor？放置于方形的起点处，stretch the box as necessary。 将光标移至方形的左上角按下鼠标左键不放拖拉至其右下角点，然后放开左键，绘制完毕自动退出本命令。。 键盘操作：用方向键移动光标于方形的左上角，按空格键开始绘制，用方向键移动光标于方形的右下角，按空格键完成。 11.7.circle（圆） 执行后，提示:将cursor？放置于圆心，stretch the 圆 as necessary。 将光标移至圆心，按下鼠标左键不放拖拉至圆大小合适，然后放开左键，绘制完毕自动退出本命令。。 键盘操作：用方向键移动光标于圆心，按空格键开始绘制，用方向键拖拉圆的大小，按空格键完成。 11.8.ellipse（椭圆） 执行后，提示:enter the inclination of 椭圆:（默认为0.0），输入后又提示：将cursor？放置于圆心，stretch the 椭圆 as necessary。将光标移至圆心，按下鼠标左键不放拖拉至圆大小、椭圆度合适，然后放开左键，绘制完毕自动退出本命令。。 键盘操作：参见11.7 11.9.title（标题） 为硬拷贝添加标题，该标题在打印时连同波形一起打印出来，但在屏幕上不显示。 11.10.delete_one（单独删除） 执行后，用鼠标左键点击欲删除的图形，完成操作后自动退出本命令。 11.11.delete_all（全部删除） 删除全部图形。 11.12.Move 执行后，将光标移到欲移动的图形处，按下鼠标左键不放拖动图形至目标位置，完成操作后自动退出本命令。 11.13.refresh（刷新） 多次删除图形后，显示会有些凌乱，用此命令可刷新当前屏幕。 12.config_colors（颜色配置） 12.1.Exit 12.2.set_color（设置颜色） 12.2.1.Background（背景色） 屏幕左边出现3个颜色设置滑块，用鼠标拖动即可完成颜色的设置（或用键盘上下方向键选择当前滑块，用左右方向键移动滑块）。 点击菜单栏的“Default”恢复到缺省设置，点击“cancel”放弃当前设置。 12.2.2.Foreground（前景色） 可设置坐标轴、菜单、提示的颜色，操作同12.2.1 12.2.3.Trace（踪迹颜色） 执行后，出现提示，用鼠标左键点击踪迹名或示例踪迹处，出现该踪迹的颜色设置界面。也可用键盘方向键移动当前踪迹选中标记（图例上加一个小方框）后，按回车键。 12.2.4.Cursor（测量点） 可设置测量点十字交叉线的颜色。 12.2.5.mouse（鼠标指针） 可设置鼠标指针的颜色。 12.3.More_trace_color 采用更多的颜色来显示不同的踪迹，以便区分。最多可增加到12种颜色。 /fewer_trace_color 采用更少的颜色来显示不同的踪迹。最少可减少到1种颜色，此时所有的踪迹用同一种颜色显示。 12.4.save（保存） 保存当前颜色设置。 12.5.load（调入） 调入已保存的颜色设置。 12.6.Default（缺省） 将当前颜色设置恢复到缺省设置值。 |
| --- | --- |

第 四 章 Stimulus Editor 5.0 （信 号 源 编 辑 工 具） 的 使 用 上 一 章 下 一 章 回目录

| 用于直观地显示、修改已存在信号源及新建信号源，操作的结果会影响到电路网单文件。 启动方法： 1.执行Pspice control shell（控制外壳）中的stmEd命令。 2.在DOS下进入PSPICE子目录，输入STMED回车。 菜单说明： 1.Exit_program（退出） 2.start_editor（开始编辑） 2.1.Exit 2.2.New_Stimulus（新建信号源） 执行后，提示输入an信号源名，输入格式如：V(1)，I(IN)。回车后，按屏幕提示输入该波形的类型、参数数据，新信号源被建立，并自动进入修改命令子菜单，参见3.1-3.10。 2.3.Modify_Stimulus（修改信号源） 2.3.1.Exit 2.3.2.Transient_parameters（瞬态参数） 指定波形的瞬态参数。 2.3.3.spec_type（波形类型） 指定波形类型。 2.3.4.other_info（其他信息） 指定波形的其他信息。 2.3.5.X_axis（X轴） 设置X轴范围。 2.3.6.Y_axis（Y轴） 设置Y轴范围。 2.3.7.Display_help（显示帮助） 2.3.8.Hard_copy（硬拷贝） 2.3.9.cursor（测量点） 2.3.9.1.Hard_copy（硬拷贝） 2.3.9.2.Label_point（标记点） 2.4.delete_Stimulus（删除信号源） 选择一个或全部信号源删除。 | 2.5.plot_control（绘图控制） 2.5.1.Exit 2.5.2.Add_Plot（新增波形窗口） /remove_Plot（删除当前窗口） /select_Plot（选取当前窗口） 2.5.3.Display_stimulus（显示波形） /unDisplay_stimulus（隐藏波形） 使信号源显示或隐藏。 2.5.4.always_use_symbols（总是使用混合本位制）？ /Never_use_symbols（从未使用混合本位制）？ Auto_symbols（自动混合本位制）？ 2.6.X_axis（X轴） 2.6.1.Exit 2.6.2.set_range（设置显示范围） 2.7.Y_axis（Y轴） 2.7.1.Exit 2.7.2.set_range（设置显示范围） 2.8.select_digital（选取数字信号源模式） 执行后，提示输入在数字信号源窗口中显示的踪迹数（0-21）：0，进入数字信号源窗口。在数字信号源窗口中，可显示、修改删除已存在数字信号源及新建数字信号源， /select_An（选取模拟信号源模式） 返回到模拟窗口。 2.9.Hard_copy（硬拷贝） 2.10.cursor（测量点） 2.10.1.Exit 2.10.2.Hard_copy（硬拷贝） 2.10.3.Label_point（标记点） 3.Abort_program（放弃） 执行后，提示“放弃，不保存修改？”：Y/N，回答Y，则放弃对信号源的修改，并退出程序。 |
| --- | --- |

第 五 章 Parts(Parameter estimator for PSpice models)（模 型 参 数 提 取 程 序）的 使 用 上 一 章 回目录

| 执行后，提示： 0).Exit program 1).Diode（二极管）(信号/整流/Zener) 2).Bipolar Transistor（双极晶体管）(gen`l purpose) 3).JEFT(small-signal gen`l purpose) 4).Power MOSFET Transistor（功率MOSFET晶体管）(全部) 5).operational Amplifier（运算放大器）(双极/FET) 6).Voltage Comparator（电压比较器）(双极 OC) 选择相应的器件模型。 一、二极管： 提示输入二极管的编号或名称。输入回车后进入编辑环境： 屏幕左上方为器件特性曲线窗口，右边从上到下分别为：器件编号或名称、当前设置项名称、器件曲线坐标窗口（显示曲线上某点的纵横坐标值）、模型参数窗口。 1.Exit 2.Next_set（下一个设置项） /Previous_set（上一个设置项） 二极管的设置项有： 2.1.forward current（正向电流） 2.2.Juncation Capacitance（结电容） 2.3.Reverse Leakage（反向漏电流） 2.4.Reverse Breskdown（反向击穿电压） 2.5.Reverse Recovery（反向恢复时间） 3.Screen_info（屏幕信息） 显示帮助信息。 4.Device_curve（器件曲线） 修改器件曲线：输入XY坐标，曲线将被修改为经过该点，并在该点上显示一个小标记。例如正向电流为0.5A时，正向电压现为0.5V，实际应为0.7V，则可选择修改正向电流为新值。 4.1.Exit 4.2.Add（增加） 4.3.change（改变） 4.4.delete（删除） 5.Model_parameters（模型参数） 修改模型参数。 6.fit（恢复） 恢复前一次修改。 7.Trace（踪迹） 7.1.Exit 7.2.add_trace（增加踪迹） 根据提示输入一个不同的踪迹变量，增加一个踪迹。 /delete_trace（删除踪迹） 默认的踪迹不能删除。 7.3.Trace_variable（踪迹变量） 8.X_axis（X轴） 8.1.Exit 8.2.Log /Linear 8.3.set_range 9.Y_axis（Y轴） 9.1.Exit 9.2.Log /Linear 9.3.set_range 10.Hard_copy（硬拷贝） | 二、双极晶体管： 其设置项有： 1.Junction Voltage 2.output Admittance 3.Forward DC Beta（正向直流放大倍数） 4.Vce(sat) Voltage 5.C-B capacitance（CB结电容） 6.E-B capacitance（EB结电容） 7.Storage Time（存储时间） 8.Gain Bandwidth 三、JEFT晶体管： 提示：0=N-channel（N沟道），1=P-chennel（P沟道）。 其设置项有： 1.Transconductance（跨导） 2.output conductance（输出电导） 3.Transfer Curve（转移曲线） 4.Reverse transfer cap.（反向转移电容） 5.Input capacitance（输入电容） 6.Passive Gate Leakage 7.Active Gate Leakage 8.noise Voltage（噪声电压） 四、功率MOSFET晶体管： 提示同上。 其设置项有： 1.Transconductance（跨导） 2.Transfer Curve（转移曲线） 3.Rds(on) Resistance（RDS(ON)电阻） 4.Zero-bias Leakage（零偏泄漏） 5.output capacitance（输出电容） 6.Turn-on charge（接通负载） 7.Switching Time（开关时间） 8.Rev.Drain Current 五、运算放大器： 提示：0=Bipolar（双极）,NPN input 例如：uA741 1=Bipolar,PNP input 例如：LM324 2=JFET,n-channel input 例如：LH032 3=JFET,p-channel input 例如：LF355 以选0为例：又提示：0=internally compensated（内部补偿）例如：uA741 1=externally compensated（外部补偿）例如：uA748 其设置项有： 1.Large signal swing（大信号幅值） 2.Open loop gain（开环增益） 3.Open loop phase（开环相位） 4.maximum output swing（最大输出幅度） 六、电压比较器： 提示：0=Bipolar,NPN input 例如：LM319 1=Bipolar,PNP input 例如：LM339 以选0为例：又提示：0=output grounded to -v supply（输出接负电源）例如：LM339 1=output has separate ground （输出接悬浮地）例如：LM339 其设置项有： 1.Transfer Function（转移函数） 2.Falling Delay（下降延迟） 3.Transition Time（转换时间） 4.Rising Delay（上升延迟） *****全文完 2000.3.1 WANG WEI MIN ***** |
| --- | --- |