## Slide 1
Max+Plus II
简易用户使
用入门指南

## Slide 2: ES-Site 授权 及 PLS-WEB 特点
设计输入
项目编译
项目校验
器件编程
MAX+PLUS II
时间分析器
MAX+PLUS II
图形编辑器
MAX+PLUS II
文本编辑器
MAX+PLUS II
编程器
编译器
网表提取器
适配
逻辑
综合器
数据库
建库器
MAX+PLUS II
信息处理器
和
层次显示
ES-Site & PLS-WEB 允许用户使用 Classic 系列, MAX5000 系列,
MAX7000(S) 系列以及EPM9320, EPF8282A/EPF8452A,
EPF6016, EPF10K10器件完成设计

## Slide 3: 运行光盘中的安装程序
在 开始 菜单中选择 运行，然后在 打开 对话框内输入： <CD-ROM drive>:\pc\maxplus2\install 
然后按照屏幕上的提示进行操作.在安装过程中,如果需要帮助 ,则选择 Help 按钮。
当 MAX+PLUS II安装成功后, read.me 文件将自动出现. 它含有一些重要的信息,用户应当仔细阅读它.
Max+Plus II 的安装

## Slide 4: 第一次运行 MAX+PLUS II
双击 MAX+PLUS II 图标 或在 开始 菜单内选择 MAX+PLUS II 项，开始运行 MAX+PLUS II
Max+Plus II 的安装

## Slide 5: 选择 ES-Site 授权安装
第一次运行 MAX+PLUS II 时, 将会出现如下的窗口. 选择 ES site License 按钮.
Max+Plus II 的安装

## Slide 6: 申请授权代码
在您选择 ES site license 按钮后,出现一个 ES Site 授权代码 申请窗口，如左图所示。
认真填写申请表格,并将其发传真给Altera公司.您将通过电子邮件或传真获得授权代码.
您也可以通过访问Alter公司 的www站点: http://www.Altera.com获得授权代码.
Max+Plus II 的安装

## Slide 7: 输入授权代码
当您收到Alter公司的授权代码后,请按下列步骤操作.
1. 在 option 菜单内选择 Authorization Code 项, 将会出现授权代码对话框
2. 在对话框内,输入您的授权代码.
3. 按下 Validate
按钮
4. 您将在 Available Features 对话框内看到被允许使用的功能.
5. 按下
OK 按钮
Max+Plus II 的安装

## Slide 8: MAX+PLUS II 管理器窗口
ES-Site 授权有效后，您将返回到 MAX+PLUS II 管理器窗口
项目名称
项目路径
工具条
Max+Plus II 的安装
MAX+PLUS II
管理器菜单条

## Slide 9: 生成一个新图形文件
1. 在 File 菜单中
选择 New…
2. 选择 Graphic Editor
File 然后按下OK按钮, 将会出现一个无标题的图形编辑窗口,如下页所示
生成一个图形设计文件

## Slide 10: 图形编辑器窗口
工作区域
最大化按钮
文本工具
对角线工具
圆形工具
缩小按钮
放大按钮
关闭橡皮筋连接功能
选择工具
正交线工具
与窗口适配
弧形工具
打开橡皮筋连接功能
连接点接/断
生成一个图形设计文件

## Slide 11: 输入 Altera 图元
选择工具按钮有效时，在图形编辑器窗口的空白处单击鼠标左键以确定输入位置，然后选择Enter Symbol，或双击鼠标左键。
将出现一个Enter Symbol 对话框，在symbol Libraries框中 选择 “..\maxplus2\max2lib\prim” 。
所有的Altera 图元以列表方式显示出来，选择您想输入的图元，然后选择 OK。
指定您将输入文件中的符号名称。
双击一个符号库，在Symbol Files 对话框中将出现它的所有符号
显示当前路径下的所有符号
生成一个图形设计文件

## Slide 12: 输入 74 系列的符号
MAX+PLUS II 为实现不同的逻辑功能提供了许多符号，如：图元符号 ,兆功能符号和宏功能符号。在图形编辑器文件中可直接使用以上符号。74 系列符号的输入方法和上页图元输入的方法相同。
当 Enter Symbol 对话框出现后，在symbol Libraries 对话框中选择 “..\maxplus2\max2lib\mf”路径。
在 Symbol Files 对话框中，选择您需要的 74 系列符号。
生成一个图形设计文件

## Slide 13
输入 LPM 符号
lpm (library parameterized megafunction) 符号的输入方法与先前符号的输入方法相同。
在 Enter Symbol 对话框出现后，在 symbol Libraries 框中选择 “..\maxplus2\max2lib\mega_lpm” 路径。
在 Symbol Files 框中选择您需要的 lpm 符号。
双击参数框 (位于符号的右上角)，输入您需要的 lpm 的参数。在Port Status 框中选择 Unused ，可将您不需要的信号去掉。
生成一个图形设计文件

## Slide 14: 连线
如果需要连接两个端口，将您的鼠标移到其中一个端口，则鼠标自动变为 ‘+’形状。
一直按住鼠标的左键并将鼠标拖到第二个端口。
放开左键 ，则一条连接线被画好了。
如果您需要删除一根连接线，单击这根连接线并按 Del 键。
生成一个图形设计文件

## Slide 15
为管脚和节点命名
在管脚上的PIN_NAME处双击鼠标左键，然后输入名字。
选中需命名的线，然后输入名字。
对 n 位宽的总线 A 命名时，您可以采用 A[n-1..0] 形式，其中单个信号用 A0, A1, A2, ….., An 形式 。
生成一个图形设计文件

## Slide 16: 例1：三到八译码器
生成一个图形设计文件

## Slide 17: 例2: 4-bit 计数器
输入符号
总线
节点名称
74163 符号
输出符号
连接点
输入管脚名
输出管脚名
总线名称
建立一个图形设计文件

## Slide 18: 保存您的文件
如需要保存文件，选择 File 菜单中的 Save As 项. 将出现Save As对话框，如下图所示 ：
在 File Name 对话框内输入设计文件名，然后选择 OK 即可保存文件。
指定具体的设计文件名
显示当前文件类型的缺省(Default)扩展名。您可从下拉列表中选择不同的扩展名。
生成一个图形设计文件

## Slide 19: 指定项目名称
MAX+PLUS II中， 在 编译一个项目前，您必须确定一个设计文件作为您的当前项目。请按下列步骤确定项目名：
1. 在 File menu 菜单中选择 Project Name项，将出现Project Name 对话框：
2. 在 Files 框内，选择您的设计文件。
3. 选择 OK 。
MAX+PLUS II的标题条将显示新的项目名字
当前项目
显示当前路径下的全部设计文件和编程文件。
生成一个图形设计文件
显示当前项目名
显示当前路径
显示所有子目录.
显示所有本地和网络驱动器

## Slide 20: 创建缺省（Default）符号
在 File菜单中选择 Save & Check项，检查设计是否有错误。 如果没有，在 File菜单中选择 Create Default Symbol 项，即可创建一个设计的符号。该符号可被高层设计调用。

## Slide 21
其它设计输入方法
您也可以通过 Altera 的硬件描述语言 (AHDL)创建一个文本设计文件(.tdf)。可从AHDL 帮助菜单和AHDL模板中获得相关内容。
您还可通过波形设计文件(.wdf)进行设计输入。

## Slide 22: 打开编译器窗口
打开编译器窗口：
在 MAX+PLUS II 菜单内选择Compiler 项。则出现编译器窗口，如上图所示。
选择 Start即可开始编译， MAX+PLUS II 编译器将检查项目是否有错，并对项目进行逻辑综合，然后配置到一个 Altera 器件中，同时将产生报告文件、编程文件和用于时间仿真用的输出文件。
但是，在开始编译前，我们还必须设定一些别的选项 。
完成情况状态条
在编译项目时，沙漏
将不 停地翻动
模块盒
编译您的项目

## Slide 23: 选择一个器件
首先，您需要为项目指定一个器件系列，然后，您可以自己选择某个具体的器件，也可以让编译器在该器件系列内自动选择最适合您的项目的器件。
确定器件系列：
2) 选择一个器 件系列
3) 选择某一器件或选择 AUTO 让 MAX+PLUS II 为您选择一个器件。
4) 按下 OK
按钮
1) 在 Assign 菜单内选择Device项，将出现 Device 对话框。
编译您的项目

## Slide 24: 管脚分配
Altera 推荐让编译器自动为您的项目进行管脚分配。
但如果用户必须自己分配管脚，请按以下步骤进行:
3) 在 Node Name 框内输入管脚的名字。
4) 在 Chip Resource 对话框内，选择管脚并输入管脚的序列数。
5) 按下Add
按钮
6) 您分配的管脚将出现在这个框内。
7) 按下 OK
按钮
1) 确定您已经选择了一种器件。
2) 在 Assign Menu菜单中选择 Pin/Location/Chip项。
编译您的项目

## Slide 25: 选择一种全局逻辑综合方式
您可以为您的项目选择一种逻辑综合方式，以便在编译过程中指导编译器的逻辑综合模块的工作。 按以下步骤为您的项目选择一种逻辑综合方式：
2) 在 Global Project Synthesis Style 下拉列表中选择您需要的类型。缺省（Default）的逻辑综合类型是 NORMAL。 综合类型 FAST 可以改善项目性能，但通常使您的项目配置比较困难 。综合类型 WYS / WYG可进行最小量逻辑综合。
3) 您可以在此0和10之间移动滑块 ,移到 0 时,最优先考虑占用器件的面积,移到10时, 系统的执行速度得到最优先考虑
1) 在 Assign Menu 菜单内选择Global Project Logic Synthesis
项， 将出现Global Project Logic Synthesis 对话框：
编译您的项目

## Slide 26: 对 MAX 器件进行多级综合
对于 MAX （乘积项）器件，您可以选择多级综合。 它可以充分利用所有可使用的逻辑选项。这种逻辑综合方式，用于处理含有特别复杂的逻辑的项目；而且配置时不需要用户干涉。对于 FLEX 器件，这个选项自动有效。
选中该框，则多级综合方式对 MAX 5000/7000 系列器件有效.
选中该框，则多级综合方式对 MAX 9000系列器件有效。
编译您的项目

## Slide 27: FLEX 器件的进位/级联链
进位链提供逻辑单元之间的非常快的向前进位功能。
利用级联链可以实现扇入很多的逻辑函数。
如选择FAST 综合方式，则进位/级联链选项自动有效。按如下步骤可人工选择该选项是否有效：
1. 在 Global Project Logic Synthesis 对话框内选择 Define Synthesis Style 项，将出现 Define Synthesis Style 窗口。
2. 如需使用进位链功能，则从下拉菜单内选择 Auto 。
3. 如需使用级联链功能，则从下拉菜单中选择Auto 。
编译您的项目

## Slide 28: 设置定时要求
您可以对整个项目设定全局定时要求，如：传播延时,时钟到输出的延时,建立时间和时钟频率。 对于FLEX 8000, FLEX 10K and FLEX 6000 系列器件，定时要求的设置将会影响项目的编译。
按如下步骤设置定时要求：
2) 在相应的对话框内输
入您对项目的定时要求
3) 按下 OK 按钮
1) 在 Assign Menu菜单内，选择 Global Project Timing Requirements
项，将出现 Global Project Timing Requirements 对话框：
编译您的项目

## Slide 29: 准备编译
在 Processing 菜单下，有一些会对编译产生影响的选项。
最后，在编译器窗口中选择Start。在编译器编译您的项目期间，所有的信息，错误和警告将在自动打开的信息处理窗口中显示出来。如果有错误发生，选中该错误信息，然后按下locate按钮，您将找到该错误在设计文件中所处的位置。
Design Doctor - 在编译期间，可选的Design Doctor 工具将检查项目中的所有设计文件，以发现在编程的器件中可能存在的可靠性不好的逻辑。
Smart Recompile - 当该选项有效时，编译器将保存项目中在以后编译中会用到的额外的数据库信息。这样可以减少将来编译所需的时间。
Total Recompile - 要求编译器重新生成编译器网表文件和层次互连文件。
编译您的项目

## Slide 30: 启动定时分析工具
编译完成后,您可以利用定时分析器来分析您的项目的性能。定时分析器提供了三种分析模式：
在 MAX+PLUS II 菜单中选择 Timing Analyzer 项，即可打开定时分析器窗口：
定时分析

## Slide 31: 传播延迟分析
在 Analysis菜单中选择Delay Matrix项。
选择 Start。则定时分析器立即开始分析您的项目并计算项目中每对连接的节点之间的最大和最小传播延迟。
定时分析

## Slide 32: 时序逻辑电路性能分析
在 Analysis 菜单内选择Register Performance项。
选择 Start 就开始进行时序逻辑电路性能分析。
打开信息处理窗口并显示延迟路径
显示被分析的时钟信号的名称
显示制约性能的源节点的名称
显示制约性能的目标节点的名称
显示在给定时钟下，时序逻辑电路要求的最小时钟周期
显示给定的时钟信号
的最高频率
选择 Start， 开始进行时序逻辑性能分析
定时分析

## Slide 33: 建立和保持时间分析
在 Analysis菜单中选择 Set/Hold Matrix项。
选择 Start 开始进行建立/保持时间分析。
定时分析

## Slide 34
时间仿真
打开波形编辑器，在 Node 菜单中选择Enter Nodes from SNF ，列出所有的信号，选择您需要的信号，然后画出输入信号的波形，最后将该文件以.scf 的扩展名存盘。
在 MAX+PLUS II 菜单中打开仿真器窗口，按下Start按钮，当仿真器结束工作时，按下Open SCF按钮，您将看到仿真的结果。
您也可以以文本格式(.vec)创建仿真文件，然后打开仿真器窗口，在 file 菜单中选择Input/Output 项，可将 . vec 文件转换成 .scf 文件。

## Slide 35: 打开编程器窗口
首先确认编程器硬件已安装好。然后按如下步骤打开编程器窗口： 在 MAX+PLUS II 菜单中选择 Programmer 项。编程器窗口如下图所示。
将一个编程文件中的数据编程到一个 MAX 或 EPROM 器件中
校验器件中的内容是否与当前编程数据内容相同
检查确认器件
是否为空
为当前编程文件打开保密位选项
显示项目的
编程文件
完成情况状态条
将配置数据下载到一个 FLEX 器件中
显示项目中所用的 Altera 器件的名称
器件编程

## Slide 36: 利用 Altera 编程器对 MAX 和 EPROM 系列器件进行编程
1. 在 Option 菜单内选择Hardware Setup 项，然后在 Hardware Type 对话框
内选择适当的 Altera 编程器，最后按下 OK按钮。
2. 在编程器窗口中,检查您选择的编程文件和器件是否正确。在
对 MAX 和 EPROM 器件进行编程时，要用后缀名是.pof 的文件. 如果选择的编程文件不正确，可在 File 菜单中选择 Select Programming File 命令选择您的编程文件。
3. 将您的器件插到编程插座中。
4. 按下 Program 按钮。编程器将检查器件，并将您的项目编程到器件中，而且还将检查器件中的内容是否正确。
器件编程

## Slide 37: 通过 JTAG 实现在系统编程
一个编程目标文件(.pof)可以通过 ByteBlaster 直接编程到器件中。
1.编 译一个项目， MAX+PLUS II 编译器将自动产生用于 MAX 器件的编程目标文件。
4. 在 Options 菜单中选择 Hardware Setup 命令. 将出现 Hardware Setup 窗口
5. 在下拉条中选择
ByteBlaster
6. 指定配置时使用的并行口
7. 按下 OK按钮
2. 将 ByteBlaster电缆的一端与微机的并行口相连，另一端10针阴级头与装可编程逻辑器件的 PCB板上的阳级头插座相连。 该 PCB板还必须为 ByteBlaster电缆提供电源。
3. 打开 MAX+PLUS II 编程器。
器件编程

## Slide 38: 设置在系统编程链
8. 在 JTAG 菜单中打开 Multi-Device JTAG-Chain 并选择 Multi-Device JTAG Chain Setup 项，进行多个器件的 JTAG 链的设置。对话框如下所示。
9. 选择 Select Programming File 并选出您的编程文件。
10. 该框内显示您选
择的编程文件
11.按下Add 按钮
13. 当您完成设置后，
按下 OK按钮
14. 按下 Program 按钮，开始 对JTAG器件链进行编程。
器件编程
12.如果您使用多个器件，重复 9 - 11步，要确保与您电路板上的顺序相同。

## Slide 39: 利用 ByteBlaster配置 FLEX系列器件
您可以在 MAX+PLUS II 中，通过ByteBlaster对多个 FLEX 器件进行在电路配置：
1. 首先编译一个项目，MAX+PLUS II 编译器将自动为 FLEX 器件产生一个SRAM目标文件(.sof)。
2. 将 ByteBlaster一端与微机的并行口相连，另一端10针阴级头与含有可编程逻辑器件的PCB板上的阳级头插座相连。 该PCB板还必须为 ByteBlaster电缆提供电源。
3. 在MAX+PLUS II 菜单中打开编程器窗口。在 Options 菜单中选择 Hardware Setup 命令，在该窗口中选择 Byteblaster 并设定相应的LPT口。
4. 如果只需要配置一个 FLEX 器件，首先检查在编程器窗口中的编程文件和器件是否正确。如果不正确，在 File 菜单中选择 Select Programming File 命令来改变编程文件。
5. 如果需要配置一个含多个 FLEX 器件的 FLEX 链，在 FLEX 菜单中打开 Multi-Device FLEX Chain ，然后选择Multi-Device FLEX Chain Setup. 接着按您电路板上的顺序添加FLEX编程文件。选定全部文件后，按下 OK按钮。
6. 在编程器窗口中按下 Configure 按钮。
您也可以用Multi-Device JTAG-Chain来配置多个FLEX器件。
您也可以用Altera EPROM，或者用微处理器来配置FLEX器件。
器件编程